## Slide 1
정윤철
INSTRUCTION CYCLE
김현준
윤선태
윤이재

## Slide 2
구조
클래스, 메소드
결과
목차
사용언어 : java

## Slide 3
구조

## Slide 4
구조
Assignment 클래스
main 메소드
객체 생성, 호출
instructionCycle 클래스
생성자
setMemory 메소드
배열 채우기
HaltException 클래스
예외 클래스
명령 종료
printCycle 메소드
호출, 프린트
T0, T1, T2 메소드
symbolCheck 메소드
명령어 구별
instructionCheck 메소드
각 명령 수행

## Slide 5
구조
Hexadecimal code |  |  | 
Location | Content | Symbolic program | 
 |  |  | ORG 100
100 | 2107 |  | LDA SUB
101 | 7200 |  | CMA
102 | 7020 |  | INC
103 | 1106 |  | ADD MIN
104 | 3108 |  | STA DIF
105 | 7001 |  | HLT
106 | 0053 | MIN, | DEC 83
107 | FFE9 | SUB, | DEC -23
108 | 0000 | DIF, | HEX 0
 |  |  | END
Hexadecimal code |  |  |  | 
Location | Content | Instruction |  | 
000 | 2004 |  | LDA 004 | 
001 | 1005 |  | ADD 005 | 
002 | 3006 |  | STA 006 | 
003 | 7001 |  | HLT | 
004 | 0053 |  | 0053 | 
005 | FFE9 |  | FFE9 | 
006 | 0000 |  | 0000 | 
6-2 가산 프로그램
6-9 감산 프로그램

## Slide 6
public class Assignment {
public static void main(String[] args) {
instructionCycle cpu = new instructionCycle();
System.out.println("표 6-2 프로그램 동작!!!!!");
cpu.printCycle();
cpu = new instructionCycle(1);
System.out.println("표 6-9 프로그램 동작!!!!!");
cpu.printCycle();
}
}
객체 생성
명령수행, 출력
클래스, 메소드
메인 메소드

## Slide 7
class instructionCycle{
private short DR, AR, AC, IR, INPR,
OUTPR, TR, SC, indirection,
head, I, E, S, D7,
INpR, FGI, OUTR, FGO, IEN;
short PC = 0;
private short[] M = new short[5000];
private String symbol;
.
.
클래스, 메소드
레지스터 변수
메모리와 심볼
Instruction 기능을 갖는 클래스

## Slide 8
클래스, 메소드
instructionCycle(){
setMemory1();
}
private void setMemory1(){
M[0] = 0x2004;
M[1] = 0x1005;
M[2] = 0x3006;
M[3] = 0x7001;
M[4] = 0x0053;
M[5] = (short)0xffe9;
M[6] = 0x0000;
}
instructionCycle(int r){
setMemory2();
}
private void setMemory2(){
M[0x100] = 0x2107;
M[0x101] = 0x7200;
M[0x102] = 0x7020;
M[0x103] = 0x1106;
M[0x104] = 0x3108;
M[0x105] = 0x7001;
M[0x106] = 0x0053;
M[0x107] = (short) 0xFFE9;
M[0x108] = 0x0000;
}
표 6-2 메모리 세팅
표 6-9 메모리 세팅

## Slide 9
void printCycle(){
try{
while(true){
System.out.println("--------------- Location : "
+ Integer.toHexString(PC + 0x10000).substring(2) + "------------------");
start();
T0();
T1();
T2();
instructionCheck();
System.out.println("-------------------------------------------------------");
System.out.println();
}
}
catch(HaltException e){System.out.println("종료 됩니다.");
}
}
공통부분 수행
나머지 명령 수행
클래스, 메소드
명령수행과 출력
HLT명령에서 예외 캐치

## Slide 10
private void start(){
SC = 0;
}
private void T0(){
SC++;
AR = (short) PC;
System.out.println("T0 : ");
System.out.println("AR <- PC");
System.out.println("AR = " + AR);
System.out.println();
}
private void T1(){
SC++;
IR = M[AR]; PC = (short) (PC + 1);
System.out.println("T1 : ");
System.out.println("IR <- M[AR], PC <- PC + 1");
System.out.println("IR = " + Integer.toHexString(M[AR] + 0x10000).substring(1) + ", PC = " + PC);
System.out.println();
}
명령어가 공통으로 수행하는 단계
클래스, 메소드
private void T2(){
SC++;
symbol = symbolCheck(M[AR]);
AR = (short) (IR & 0x0fff); I = indirection;
System.out.println("T2 : ");
System.out.println("Decode operation code in IR(12-14)");
System.out.println("AR <- IR(0-11), I <- IR(15)");
System.out.println("AR = " + Integer.toHexString(AR + 0x10000).substring(2) + ", I = " + I);
System.out.println("D7 = " + D7);
System.out.println();
}
명령어 symbol 체크

## Slide 11
private String symbolCheck(int a) {
head = (short) ((short)a / 0x1000) ;
D7 = 0;
indirection = (short) (head / 8);
symbol = "nop";
String address = Integer.toHexString(a + 0x10000).substring(2);
if(head == 7){
address = " ";
D7 = 1;
switch( a & 0x0FFF){
case 0x800:
symbol = "CLA";
break;
.
.
switc문으로 symbol 을 구별
클래스, 메소드
맨앞자리
Indirection. 1또는 0

## Slide 12
    case 0x20:
    symbol = "INC";
    break;
    case 0x10:
    symbol = "SPA";
    break;
    case 0x8:
    symbol = "SNA";
    break;
    case 0x4:
    symbol = "SZA";
    break;
    case 0x2:
    symbol = "SZE";
    break;
    case 0x1:
    symbol = "HLT";
    break;
    }
  }
  ...
  if(head == 7){
  address = " ";
  switch( a & 0x0FFF){
  case 0x800:
  symbol = "CLA";
  break;
    case 0x400:
    symbol = "CLE";
    break;
    case 0x200:
    symbol = "CMA";
    break;
    case 0x100:
    symbol = "CME";
    break;
    case 0x80:
    symbol = "CIR";
    break;
    case 0x40:
    symbol = "CIL";
    break;
7xxx 일 때 <레지스터 명령어>
주소를 빈 칸으로
뒷자리 비교
클래스, 메소드

## Slide 13
    case 0x100:
    symbol = "SKO";
    break;
    case 0x80:
    symbol = "ION";
    break;
    case 0x40:
    symbol = "IOF";
    break;
    }
  }
  ...
  else if(head == 0xf){
    address = " ";
    switch( a & 0x0FFF){
    case 0x800:
    symbol = "INP";
    break;
    case 0x400:
    symbol = "OUT";
    break;
    case 0x200:
    symbol = "SKI";
    break;
Fxxx 일 때 <입출력 명령어>
주소를 빈 칸으로
뒷자리 비교
클래스, 메소드

## Slide 14
그 외 <메모리 명령어> 와 리턴
    case 5:
    symbol = "BSA";
    break;
    case 6:
    symbol = "ISZ";
    break;
  }
  if (indirect == 1)
  symbol = "I " + symbol;
  }
  return symbol + " " + address;
}
  else{
    switch( head % 8){
    case 0:
    symbol = "AND";
    break;
    case 1:
    symbol = "ADD";
    break;
    case 2:
    symbol = "LDA";
    break;
    case 3:
    symbol = "STA";
    break;
    case 4:
    symbol = "BUN";
    break;
indirect하면 간접주소
0xxx, 8xxx
1xxx, 9xxx
2xxx, axxx
3xxx, bxxx
4xxx, cxxx
5xxx, dxxx
6xxx, exxx
클래스, 메소드

## Slide 15
명령어 구별 예시

## Slide 16
private void instructionCheck() throws HaltException
System.out.println("T3 : ");
System.out.println("instruction : " + symbolCheck(IR));
if(head == 7){ //D7 = 1 이고, I = 0 인경우
System.out.println("Excute register-reference instruction");
switch(symbol) {
case "CLA":
AC = 0;
System.out.println("AC <- 0");
System.out.println("AC = " + AC);
System.out.println("AC = " + Integer.toHexString(AC + 0x10000).substring(1));
break;
case "CLE":
E = 0;
System.out.println("E <- 0");
System.out.println("E = " + E);
System.out.println();
break;
case "CMA":
AC = (short) ~(short)AC;
..
(생략)
각 명령의 수행 (T3, T4 ……)
클래스, 메소드

## Slide 17
case "HLT":
System.out.println("Halt Computer");
S = 0;
throw new HaltException();
}
SC = 0;
System.out.println("SC <- " + SC);
System.out.println("SC = " + SC);
}
else if(head == 0xf){
System.out.println("Excute input-output instruction");
switch(symbol){
case "INP":
System.out.println("AC(0-7) <- INPR, FGI <- 0");
System.out.println("AC(0-7) = " + Integer.toHexString(0x00ff & AC).substring(1));
AC = INPR; FGI = 0;
break;
case "OUT":
System.out.println("OUTR <- AC(0-7), FGO <- 0");
OUTR = (short) (0x00ff & AC); FGO = 0;
break;
.
(생략)
각 명령의 수행 (T3, T4 ……)
클래스, 메소드
HLT 는 예외를 던져서 종료

## Slide 18
결과
표 6-2 결과

## Slide 19
결과
표 6-2 결과

## Slide 20
결과
표 6-2 결과

## Slide 21
결과
표 6-2 결과

## Slide 22
결과
표 6-9의 결과

## Slide 23
결과
표 6-9의 결과

## Slide 24
결과
표 6-9의 결과

## Slide 25
결과
표 6-9의 결과

## Slide 26
결과
표 6-9의 결과

## Slide 27
결과
표 6-9의 결과

## Slide 28
질문